Circuits logiques permettants d’additionner deux nombres binaires

---
Introduction
Nous savons tous maintenant additionner deux nombres binaires. Sur papier le calcul est plutôt simple.
Dans cette présentation, nous allons essayer de comprendre comment cela se passe à l’intérieur d’un ordinateur.
  -Quels outils ont permis de créer ces circuits capables d’additionner les nombres binaires ?
  -Comment fonctionnent ces circuits ?

---
Les Outils de réflexion

---
Les outils de Reflexion
La table de vérité :
Avant de faire de grosses additions sur plusieurs bits, on a définit ce que l’on appelle une table de vérité.
C’est une liste des différents résultats qu'un calcul peut donner en fonction de son opérateur :
Calcul Décimal	Résultat Décimal	Calcul binaire	Résultat binaire
0+0	0	0000 + 0000	0000
0+1	1	0000+0001	0001
1+0	1	0001+0000	0001
1+1	2	0001+0001	0010

---
Les portes logiques :
Afin de réaliser nos additions sans erreurs, nous avons également définit des portes logiques.
Ici nous allons en utiliser 3 :
-ET (noté ∧ )
-OU (noté ∨)
-XOR (noté ⊕)

---
A	B	A∧B	A∨B	A⊕B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

---
Shématisation des circuits logiques lors d’une addition de deux nombres binaires

---
Schéma d’un demi-additionneur :

---
Schéma d’un additionneur complet :

---
Schéma d’un additionneur à propagation de retenue
(Avec des poivrons)

---
Schéma d’un Additionneur parallèle à retenue anticipée :

---
Conclusion